КОНЦЫ МУФТОВЫЕ С ТРУБНОЙ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 6527-68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.643.4/646 : 006.354                                                                       Группа Г18

КОНЦЫ МУФТОВЫЕ С ТРУБНОЙ                                                         ГОСТ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ                                                              6527-68

Размеры

Screwed ends with pipe cylindrical.

Dimensions

Срок действия с 01.01.69

Ограничение снято (11, 12-94)

1. Настоящий стандарт    распространяется    на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:

из латуни, бронзы и ковкого чугуна - на условное   давление Ру не более 25 кгс/см²;

из серого чугуна - на Ру не более 16 кгс/см².

2.Размеры муфтовых концов должны соответствовать чертежу и таблице

Таблица 1

# Размеры в мм

| Проход условный, Dy | d | Для ковкого чугуна | Для серого чугуна | Для латуни и бронзы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | l, не менее | h | S | l, не менее | h | S | l, не менее | h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ру≤16 | Ру≤25 | Ру≤16 | Ру≤25 |
| 6 | G¼ | 19 | 9 | 10 | - | - | - | 19 | 9 | 11 | 7 | 11 |
| 10 | G 3/8 | 22 | 10 | 12 | 27 | 12 | 14 | 22 | 10 | 12 | 8 | 12 |
| 15 | G½ | 27* | 12 | 14 | 30 | 14 | 16 | 27 | 12 | 15 | 9 | 13 |
| 20 | G¾ | 36 | 14 | 16 | 36 | 16 | 18 | 32 | 14 | 17 | 10 | 14 |
| 25 | G1 | 41 | 16 | 18 | 46 | 18 | 21 | 41 | 16 | 19 | 12 | 16 |
| 32 | G 1 ¼ | 50 | 18 | 21 | 55 | 20 | 23 | 50 | 18 | 22 | 14 | 18 |
| 40 | G 1½ | 60 | 20 | 23 | 60 | 22 | 26 | 60 | 20 | - | 16 | - |
| 50 | G 2 | 70 | 22 | 25 | 75 | 24 | 28 | 70 | 22 | - | 18 | - |
| 65 | G 2 ½ | 90 | 25 | 28 | 90 | 26 | 30 | 90 | 25 | - | 20 | - |
| 80 | G 3 | 100 | 28 | 31 | 105 | 30 | 34 | 100 | 28 | - | 22 | - |

* Допускается размер 30 по согласованию с заказчиком.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.(Исключен, Изм. № 3).

4.Давления условные - по ГОСТ 356-80.

5.Резьба трубная цилиндрическая, класс  точности    В — по ГОСТ 6357-81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.Сбег резьбы (уменьшенный) и фаска - по ГОСТ 10549-80.

7.Предельные отклонения для шестигранных муфтовых концов трубопроводной арматуры, литой под давлением,- по ГОСТ 6424-73.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8.Предельные отклонения размера «под ключ» для необработанных шестигранных муфтовых концов, полученных литьем в песчаные формы  и  кокиль, должны  соответствовать указанным  в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Размер «под ключ» 5 | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| От 19 до 30 | —1,3 |
| От 32 до 50 | —2,0 |
| От 55 до 60 | —2,4 |
| От 70 до 105 | —2,8 |

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 356-80 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 6424-73 ГОСТ 10549-80 | 4 5 7 6 |