ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа. КОНТРГАЙКИ Основные размеры Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines P=1,6 МPа. Lock-nuts. Basic dimensions | ГОСТ 8968-75 Взамен ГОСТ 8968-59 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1679

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой cреды не выше 175 (С и давлении Р=1,6 МПа.

2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

| Условный проход Dу, мм | Резьба d | H | S | D | Масса без покрытия, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |
| 8 | ( трубы | 6 | 22 | 22,4 | 0,014 |
| 10 | ( трубы | 6 | 27 | 31,2 | 0,021 |
| 15 | ( трубы | 8 | 32 | 36,9 | 0,037 |
| 20 | ( трубы | 9 | 36 | 41,6 | 0,044 |
| 25 | 1” трубы | 10 | 46 | 53,1 | 0,076 |
| 32 | ( трубы | 10 | 55 | 63,5 | 0,105 |
| 40 | ( трубы | 10 | 60 | 69,4 | 0,113 |
| 50 | 2( трубы | 10 | 75 | 68,5 | 0,174 |
| (65) | ( трубы | 12 | 95 | 110,0 | 0,334 |
| (80) | 3( трубы | 12 | 105 | 121,0 | 0,347 |
| (100) | 4( трубы | 14 | 135 | 156,0 | 0,660 |

Примечания:

1. Контргайки с Dу, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя.

2. Отклонения размера S - по ГОСТ 6424-73.

Примеры условных обозначений

Контргайки без покрытия с Dу=40 мм:

Контргайка 40 ГОСТ 8968-75

То же, с цинковым покрытием:

Контргайка 40-Ц ГОСТ 8968-75

3. Контргайки изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75.